## Slide 1
«Знатоки
материаловедения»
Интеллектуальная игра

## Slide 2
Цели:
Образовательная - систематизация знаний по предмету и выявление пробелов в знаниях
Развивающая - развитие мышления
Воспитывающая — умение работать в коллективе

## Slide 3: 1-ый конкурс Приветствие.
В конкурсе участвуют все команды в полном составе.
Команды представляют свои название, девиз,
стих и эмблему.

## Slide 4: 2-й конкурс
Разминка «Черный ящик»
Участникам выносится черный ящик, в котором находится кусочек металла или сплава. Ведущий перечисляет свойства материала, команда должна определить, что за сплав, та команда, которая первая поднимет руку, должна ответить, что находиться в «черном ящике». Если ответ неправильный, то право ответа переходит другой команде.

## Slide 5: 2-й конкурс - Разминка.
Металл серебристо-белого цвета, тугоплавкий. Обладает невысокой плотностью. Характеризуется высокой коррозионной стойкостью против кислот. Применяется в машиностроении, химической и пищевой промышленности для различных емкостей и трубопроводов. Активен к поглощению кислорода
Титан
Сплав, относящийся к тяжелым материалам. В своем составе содержит углерод, железо, кремний, марганец, серу и фосфор. Сплав твердый. В маркировке сплава указывается углерод в десятых долях
инструментальная углеродистая сталь
Металл серебристо-белого цвета, легкий, так как имеет плотность менее 5000 кг/м3. Хорошо проводит электрический ток и тепло, высокопластичен, достаточно прочен
алюминий

## Slide 6: 2-й конкурс - Разминка.
Сплав с содержанием меди до 90-97% и цинка 3-7%, обладающий высокой пластичностью
латунь, называемая томпаком
Сплав выплавляемый в мартеновских и электропечах, поставляемый с гарантированными механическими свойствами и химическим составам. Эти сплавы хорошо свариваются, обрабатываются резанием. В маркировке указывается содержание углерода в сотых долях процента
углеродистая сталь качественная, конструкционная
Сплав на основе меди с добавками олова и легирующих элементов цинка, свинца, никеля и т.д. Сплав может быть оловянным, алюминиевым и т.д.
Бронза

## Slide 7
Сплав, который в отличии от углеродистой стали кроме углерода, железа и обычных примесей содержит другие элементы хром, никель, титан и т. Д. в сумме больше 10 %
высоколегированная сталь
Металл розово-красного цвета, имеет высокую плотность. Обладает хорошей тепло- и электропроводностью, коррозионной стойкостью. Имеет низкие механические свойства по сравнению со своими сплавами
медь
Сплав в котором по сравнению чугуном содержится меньше углерода и вредных примесей. Сплав по степени раскисления может быть кипящим, спокойным, полуспокойным. В маркировке сплава показан его порядковый номер
углеродистая сталь обыкновенного качества
2-й конкурс - Разминка.

## Slide 8: 3-й конкурс – Давайте подумаем:
Командам раздают карточку с 10 вопросами и вариантами ответа. Задача команд найти правильные ответы.

## Slide 9: 4-й конкурс

## Slide 10: 5-й конкурс «А ну-ка, вспомни!»
Командам раздают карточку с диаграммой железо-углерод. Задача команд подписать структурные составляющие диаграммы

## Slide 11: Правильная диаграмма железо-углерод

## Slide 12: 6-0й конкурс НАЙТИ СООТВЕТСТВИЯ « ЗАБЕЙ СТРЕЛКУ»
СЧ 20 | Подшипниковая сталь
2. У12 | 2.Коррозионно-стойкая сталь
3. Сталь 45 | 3. Конструкционная среднеуглеродистая качественная сталь
4. Р18 | 4. Инструментальная углеродистая сталь
5. Ст3кп | 5. Быстрорежущая сталь
6. ШХ28 | 6. Конструкционная низкоуглеродистая качественная сталь
7. Сталь 10 | 7. Оловянная бронза
8. ХВГ | 8. Углеродистая сталь обыкновенного качества
9. БрО10Ф1 | 9. Серый чугун

## Slide 13: 6-0й конкурс НАЙТИ СООТВЕТСТВИЯ « ЗАБЕЙ СТРЕЛКУ»
1
2
3
4
5
7
6
8
9

## Slide 14
Подведение итогов
Жюри объявляет общие оценки за 6 конкурсов и объявляет команду победителя